## Slide 1: Единый цифровой контур в управлении жизненным циклом объекта капитального строительства
27.02.2025
Бонусная секция
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

## Slide 2: Реестр нормативных требований Как заставить данное новшество работать на благо участников строительного комплекса?
Чеготова Елена Викторовна
Эксперт по градостроительной деятельности со стажем работы в госструктурах более 18 лет

## Slide 3: Реестр требований Почему им неудобно пользоваться никому, кроме экспертизы?
1
Не для проектировщиков
Реестр требований изначально не разрабатывался как инструмент, предназначенный для помощи проектировщикам. Его основная цель – поддержка организаций, занимающихся экспертизой проектной документации. Этот приоритет является следствием его официального статуса и нормативных задач.
2
Отсутствие полезных фильтров
В Реестре отсутствуют и не будут добавлены фильтры, которые были бы полезны для проектировщиков. Это касается фильтров по видам объектов (например, жилые, промышленные), типам конструкций (бетон, металл), инженерным сетям (водоснабжение, электричество), используемым материалам и другим важным параметрам проектирования.
3
Ограниченная функциональность
Единственный фильтр, который может быть полезен проектировщику, – это дата публикации требований. Этот фильтр также важен для экспертных организаций, поскольку ч.5.2 ст.49 Градостроительного кодекса РФ устанавливает необходимость учета актуальности требований на момент проектирования.
4
Не является СПС
Реестр требований не разрабатывался и не позиционируется как справочно-правовая система (СПС). Он не предоставляет удобный доступ к нормативным документам и не предназначен для оперативного поиска информации, необходимой для принятия проектных решений.

## Slide 4: Реестр требований. Почему им неудобно пользоваться никому, кроме экспертизы?
Ограниченный поиск
Поиск по привычным фильтрам отсутствует, по наименованию является лишь приблизительным и не всегда предоставляет релевантные результаты, по номеру – очень примерный. Поиск по ID практически бесполезен, так как этот идентификатор обычно неизвестен пользователям.
Отсутствие контекстного поиска
Документы в Реестре представлены в виде сканированных копий, что исключает возможность контекстного поиска по содержанию.

## Slide 5: Можно ли как-то без Реестра?
Можно, но дорого или муторно.
Почему?
Согласно ч.2 ст.5 384-ФЗ, безопасность зданий и сооружений обеспечивается за счет соблюдения требований закона и норм, установленных в специальных документах.
Эти документы перечислены в ст.6 384-ФЗ – это национальные и международные стандарты, своды правил и другие нормативные документы. Они содержат готовые требования, которые можно просто применять.
Но если нужных требований нет или от них нужно отступить, можно воспользоваться альтернативными методами. Это указано в ч.6 ст.15 384-ФЗ – безопасность можно подтвердить с помощью исследований, расчетов, испытаний или моделирования.

## Slide 6: Можно ли как-то без Реестра?
Равнозначны ли эти способы или Реестр все-таки выше?
Согласно Письму Минстроя РФ от 07.11.2024 № 29456-ОГ/08, все способы обоснования безопасности считаются равнозначными.
Это значит, что нет строгого приоритета у Реестра требований перед расчетами, испытаниями или моделированием.
Итог:
🔹 Реестр требований – не единственный путь. 🔹 Можно использовать альтернативные способы, но они требуют дополнительных затрат на исследования и обоснование. 🔹 Выбор зависит от проекта, но Минстрой официально подтвердил, что все эти способы равны с точки зрения закона.

## Slide 7: Куда все это записать?
В ЗНП
Записать требования
в задание на проектирование
В ПЗ
Записать требования в пояснительную записку

## Slide 8: Можно ли как-то выгрузить требования на конкретную дату?
1
Документы
Документы – нет, только поиск «ручками»
2
Требования
Да, фильтр по дате публикации в Реестре. Не путать с датой вступления в силу
3
Копирование
Вручную «копи-паст»
4
Архивные требования
Нет, а надо бы. Возможно, со временем появится

## Slide 9: Уже обязательно?
Частичная обязательность
Частично – для ГПЗУ
ППТ-ПМТ – после 01.09.2025
Важное предупреждение
Внимание! Не меняем ГПЗУ – ППТ-ПМТ по объектам, находящимся в экспертизе!

## Slide 10: Как соотносится с другими перечнями, реестрами и т.д.?
Никак. Их по-прежнему можно использовать, но это не гарантирует получения положительного заключения экспертизы, т.е. проектируем всегда с оглядкой на Реестр требований.
Реестр требований со временем полностью поглотит все НПА/НТД, поскольку он становится единственным источником актуальных обязательных требований.
Это закреплено в п.2 ч.2 ст.1 Федерального закона от 25.12.2023 № 653-ФЗ, где говорится, что с 1 сентября 2024 года:
«Обязательные требования к продукции, процессам проектирования, строительства, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства устанавливаются исключительно Реестром обязательных требований».
Это означает, что все действующие нормативно-правовые акты (НПА) и нормативно-технические документы (НТД) постепенно утратят обязательный статус, если их положения не включены в Реестр. Таким образом, Реестр становится единственной точкой входа для обязательных требований в строительстве.

## Slide 11: Как соотносится с другими перечнями, реестрами и т.д.?
С 1 сентября 2024 года экспертиза проектной документации будет проверять проекты только на соответствие требованиям, включенным в Реестр обязательных требований.
Это подтверждает Минстрой РФ в письме от 07.11.2024 № 29456-ОГ/08, где говорится:
«С указанной даты экспертиза проектной документации осуществляется исключительно на соответствие требованиям, включенным в Реестр обязательных требований».
Таким образом, если какое-то требование не попало в Реестр, проверять его в рамках экспертизы не будут. Это упрощает процесс согласования, но также требует от проектировщиков и экспертов внимательно следить за актуальностью требований в Реестре.

## Slide 12: Прикладное значение Реестра требований
Составление заданий
Составление заданий на изыскания и заданий на проектирование, особенно в случаях, когда становится ясно, что требований, содержащихся в Реестре, недостаточно для обеспечения безопасности и надежности объекта.
Проверка документации
Проверка документации экспертными организациями на соответствие требованиям Реестра, а также иным нормативным актам.
Судебные экспертизы
Возможность использования Реестра требований при назначении судебных строительно-технических экспертиз по объектам самовольного строительства, а также при разрешении споров, связанных с качеством строительных работ и соответствием построенных объектов требованиям безопасности.
Реально так использовать только при интеграции через API, обеспечивающей оперативный доступ к актуальной информации.

## Slide 13
Чеготова Елена Викторовна